## Slide 1: Σχεδιασμός Ενσωματωμένων Κυκλωμάτων
Democritus University of Thrace Department of Electrical and Computer engineering

## Slide 2: Στόχος Εργασίας
Υλοποίηση ενός αλγορίθμου αύξησης οξύτητας grayscale εικόνων εφαρμόζοντας την τεχνική unsharp masking.
Βελτιστοποίηση του αλγορίθμου με διάφορες τεχνικές για την μείωση του χρόνου εκτέλεσης

## Slide 3: 1ο Κομμάτι της Εργασίας
Βελτιστοποίηση των for loops
Loop Fusion (optimize_0,1)
Loop Unroll (Optimize 3_x, όπου x ο αριθμός του unroll)
Loop Interchange (σε όλους του κώδικες φροντίζαμε να διαβάζουμε τις στήλες της γραμμής και μετά να αλλάζουμε τη γραμμή)

## Slide 4
1ο Κομμάτι της Εργασίας
Λοιπές Βελτιώσεις
Αποφύγαμε την χρήση ετοίμων συναρτήσεων και τις υλοποιήσαμε χειροκίνητα.
Προτιμήσαμε την χρήση προσωρινών μεταβλητών temp και τη χρήση local μεταβλητών έναντι global ώστε να μην δεσμεύουμε άσκοπο χώρο στη μνήμη.
Προτιμήσαμε την χρήση της εντολής i++ εντολής της i=i+1

## Slide 5
2ο Κομμάτι της Εργασίας
Εισαγωγή συστήματος μνήμης τριών επίπεδων
RAM
Cache
Registers

## Slide 6
2ο Κομμάτι της Εργασίας
Θεωρήσεις σχετικά με το μέγεθος της cache
Ιδανική περίπτωση, όπου όλα τα δεδομένα βρίσκονται στη cache
Μικρό μέγεθος με κακή πολίτικη αντικατάστασης(worst case)
Μεσαίο μέγεθος cache και πιο ρεαλιστικό σενάριο

## Slide 7
2ο Κομμάτι της Εργασίας
  Προσομοιώνουμε την επικοινωνία(κύκλους) της cache με την Ram, κάνοντας εγγραφές στην Ram
  Στην περίπτωση της μικρής cache με κακή πολιτική αντικατάστασης, κάθε δεδομένο θα πρέπει να φορτωθεί τουλάχιστον μια φορά.
  Στην ενδιάμεση κάνουμε τη θεώρηση ότι φορτώνουμε τα δεδομένα μας με block διαφόρων μεγεθών και προσομοιώνω την φόρτωση των block με την εγγραφή τιμών στην Ram. Επίσης, κάνουμε τη θεώρηση ότι το block δεν θα αντικατασταθεί πριν να τελειώσει η χρήση του.

## Slide 8
3ο Κομμάτι της Εργασίας
Επαναχρησιμοποίηση δεδομένων
Χρησιμοποιήσαμε διατάξεις προσωρινής διάταξης (buffer).
Οι διατάξεις αυτές μαζί με τους πίνακες (kernel) αποθηκεύονται στην μνήμη cache.
Φορτώναμε Ν γραμμές του πίνακα και εφαρμόζαμε μια λογική κυλιόμενου παραθύρου. Ουσιαστικά μετά το τέλος χρήσης μιας γραμμής την αντικαθιστούσαμε με μια νέα γραμμή. Με αυτόν τον τρόπο, φορτώνουμε τα κάθε στοιχείο μια φορά, ενώ διαφορετικά θα ήθελε Ν-1 φορτώσεις.

## Slide 9
Συνολικά Αποτελέσματα
 | Αρχικό | 1η Εργασία | 2η Εργασία | 32 block | 16 block | 8 block | 4 block | 3η Εργασία
Instructions | 360626373 | 360356426 |  | 353117991 | 353118927 | 353120795 | 353124531 | 352757076
Core_Cycles | 511141516 | 510692251 |  | 486431786 | 486433354 | 486436478 | 486442726 | 486799135
S_Cycles | 405166652 | 404807323 |  | 393969990 | 393970877 | 393972645 | 393976181 | 393111997
N_Cycles | 80032326 | 79942561 |  | 70776749 | 70777275 | 70778323 | 70780419 | 71294568
I_Cycles | 96349596 | 96349429 |  | 92092199 | 92092444 | 92092932 | 92093908 | 92632898
C_Cycles | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Wait_States |  |  |  | 277992914 | 277994594 | 277997954 | 278004674 | 303378316
Total | 638240783 | 581099313 |  | 834831852 | 83485190 | 834841854 | 834855182 | 860417779
True_Idles |  |  |  | 38713078 | 38713078 | 38713078 | 38713078 | 38597410
Grand Totals |  |  |  |  |  |  |  | 
Code | 18156 | 18156 |  | 18704 | 18704 | 18704 | 18704 | 18576
RO Data | 470 | 470 |  | 470 | 470 | 470 | 470 | 470
RW Data | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ZI Data | 1633020 | 1632820 |  | 3265340 | 3265340 | 3265340 | 3265340 | 1639940
Debug | 13316 | 13064 |  | 14736 | 14736 | 14736 | 14736 | 14436

## Slide 10
Συνολικά Αποτελέσματα
Chart: Final Comparison
| Instructions | Core_Cycles | S_Cycles | N_Cycles | I_Cycles | C_Cycles | Wait_States | Total | True_Idles
Αρχικό | 360626373 | 511141516 | 405166652 | 80032326 | 96349596 | 0 | 638240783
1η Εργασία | 360356426 | 510692251 | 404807323 | 79942561 | 96349429 | 0 | 581099313
32 block | 353117991 | 486431786 | 393969990 | 70776749 | 92092199 | 0 | 277992914 | 834831852 | 38713078
16 block | 353118927 | 486433354 | 393970877 | 70777275 | 92092444 | 0 | 277994594 | 83485190 | 38713078
8 block | 353120795 | 486436478 | 393972645 | 70778323 | 92092932 | 0 | 277997954 | 834841854 | 38713078
4 block | 353124531 | 486442726 | 393976181 | 70780419 | 92093908 | 0 | 278004674 | 834855182 | 38713078
3η Εργασία | 352757076 | 486799135 | 393111997 | 71294568 | 92632898 | 0 | 303378316 | 860417779 | 38597410

## Slide 11
Thank you for your attention!